# Werkblad omgaan met de formule voor toerental van de boormachine

Te gebruiken bij:

- Metaal, Boren o.a. kaliber 4 blz 63

- Wiskunde,  formules

Als je de snijsnelheid van de boor weet, kun je het toerental van de boormachine uitrekenen met de formule :

Hierbij is:

n het toerental in omw/min

v de snijsnelheid in mm/min

d de diameter in mm

Vraag 1.

- Wat gebeurt er met het toerental als v groter wordt en d gelijk blijft?

- Wat gebeurt er met het toerental als d groter wordt en v gelijk blijft.

Vraag 2.

Je wilt een gat boren in duraluminium

met een snelstalen boor.

Wat is de snijsnelheid bij het boren?

Vraag 3:

Leg uit dat je voor boren in duraliminium 	het toerental kunt bepalen met de formule:

Vraag 4:

- Je wilt in duraluminium een gat boren met d  = 10 mm. 
Gebruik de formule om het toerental n te berekenen.

Tip: reken eerst uit wat onder de streep komt.

- Als je een gat wilt boren in het duraluminium met d groter dan 10 mm,

wordt het toerental dan groter of kleiner?

Vraag 5:

Kies zelf een andere diameter voor het gat dat je in duraluminium wilt boren en bereken het toerental.

Vraag 6:

a.  Bereken het toerental n voor  d = 16 mm en v = 20 m/min.

b.  Bereken ook het toerental n voor d = 8 mm en v = 20 mm/min.

c.  Vul in: als d …. keer zo klein is, is n … keer zo ……..